## Slide 1: 交换机转发实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
广播网络
  广播网络实现
交换机转发
  交换机转发表学习
  交换机转发实现
实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 如何构建一个多节点网络？
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Hub
两个节点互连
多个节点互连
广播网络
全双工链路

## Slide 4: 广播网络节点（hub）实现
已知网络端口数据结构和发送数据包函数
typedef struct {
struct list_head list;
int fd;
int index;
u8 mac[ETH_ALEN];
char name[16];
} iface_info_t;
void iface_send_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len)
{
struct sockaddr_ll addr;
// fill addr ..., omitted
sendto(iface->fd, packet, len, 0, &addr, sizeof(addr));
}
foreach iface in iface_list:
if iface != rx_iface:
iface_send_packet(iface, packet, len);
节点广播的逻辑

## Slide 5: 链表实现
struct list_head {
struct list_head *next, *prev;
};
struct listnode {
struct list_head list;
int number;
};
#define list_empty(list) ((list)->next == (list))
#define list_entry(ptr, type, member)
(type *)((char *)ptr - offsetof(type, member))
list_for_each_entry(pos, head, member)
list_for_each_entry_safe(pos, q, head, member)
指针数据结构
内容数据结构

## Slide 6: 实现节点广播
实现broadcast.c中的broadcast_packet函数
  instance->iface_list链表中保存所有网络端口的信息
  收到每个数据包，将该包从所有其它网络端口发出去
结果验证
  使用three_nodes_bw.py拓扑文件
  三个节点相互能够ping通

## Slide 7: 广播网络传输效率
进行iperf测试
  实验验证广播网络的链路利用效率
  iperf测试（Client -> Server）：
    H1: iperf client; H2, H3: iperf servers
    H1: iperf server; H2, H3: iperf clients
h3
h1
b1
h2
20Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
h2 # iperf -s
h3 # iperf -s

## Slide 8: 数据包在环路中不断广播
环形网络拓扑
  三个Hub节点，b1, b2, b3，两两互联
  两个主机节点，h1连接到b1，h2连接到b2
由h1向h2发送一个数据包
  h1# ping -c 1 10.0.0.2
  抓包看到一个数据包不断被广播
h2
h1
b3
b1
b2

## Slide 9: 交换机转发
广播网络中，广播节点将每个数据包从所有其他端口广播出去
交换机（Switch）将收到的数据包沿着目的主机方向转发（Forward），相比于广播网络，消除了不必要的带宽开销
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Hub
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
To Host 2
To Host 3
Port 2
Port 1
Port 3

## Slide 10: 交换机转发表
交换机转发
转发表示意
目的地址 | 转发端口
Host 1 | Port 1
Host 2 | Port 2
Host 3 | Port 3
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
Host 3 MAC Addr | Port 3 | 30 sec
实际转发表
交换机将目的地址与转出端口的映射存储在转发表中
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
To Host 2
To Host 3
Port 2
Port 1
Port 3

## Slide 11: 交换机学习转发表
核心观察: 当交换机从某端口收到源MAC地址（Ethernet地址）为X的数据包时，可以确定：将目的MAC地址为X的数据包从该端口转出可以达到目的主机。
to Host 2
to Host 3
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
转发表条目
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
收到数据包后，交换机根据转发表中对应的转发端口转出数据包
交换机转发数据包时查不到对应端口怎么办？
  直接广播该数据包
Host 1
Host 2
10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
Host 3
10.0.0.3/8
Switch
Port 1
Port 2
Port 3

## Slide 12: 交换机学习实现
目的地址 | 转发端口 | 老化时间
Host 1 MAC Addr | Port 1 | 30 sec
Host 2 MAC Addr | Port 2 | 30 sec
Host 3 MAC Addr | Port 3 | 30 sec
转发表
①查询操作：每收到一个数据包，根据目的MAC地址查询相应转发条目，如果查询到对应条目，则根据相应转发端口转发数据包；否则，广播该数据包
②插入操作：每收到一个数据包，如果其源MAC地址-入端口映射关系在转发表中，更新老化时间（如果入端口与条目中的转发端口不一致，代表拓扑变动，需要更新转发端口）；否则，将该地址与入端口的映射关系写入转发表
③老化操作：每秒钟运行一次老化操作，删除超过30秒未访问的转发条目

## Slide 13: 转发表结构
list
list
…
list
list|mac|port
list|mac|port
list|mac|port
list|mac|port
Key = 0
Key = 1
Key = 255
如果将所有mac->port映射存到一个链表中，则每次查找需要遍历整个链表
可以先对MAC地址Hash，根据key值到对应的链表中查找

## Slide 14: 多线程与互斥操作实现
转发表的老化操作与其他操作独立运行
  需要多线程与互斥操作实现
Linux多线程与互斥操作
  int pthread_create(pthread_t *, pthread_attr_t *, void *(*start_routine) (void *), void *);
  int pthread_join(pthread_t, void **);
  pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *, pthread_attr_t *);
  pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *);
  pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *);

## Slide 15: 实验内容一(hub)
实现节点广播的broadcast_packet函数
验证广播网络能够正常运行
  从一个端节点ping另一个端节点
验证广播网络的效率
  在three_nodes_bw.py进行iperf测量
  两种场景：
    H1: iperf client; H2, H3: servers （h1同时向h2和h3测量）
    H1: iperf server; H2, H3: clients （ h2和h3 同时向h1测量）
自己动手构建环形拓扑，验证该拓扑下节点广播会产生数据包环路

## Slide 16: 注意事项
实验依赖ethtool工具，某些发行版不包含，可用apt进行安装
  three_nodes_bw.py通过执行disable_offloading.sh脚本禁止掉节点的某些功能，该脚本依赖ethtool工具
需要先在b1-b3节点上运行hub(或hub-reference)，然后在其他节点(h1-h3)上运行相应网络程序(ping或iperf)
网络链路的带宽是双向的
  节点h1与b1之间的链路带宽为20Mbps，h1以20Mbps速率向b1传输数据的同时，b1也能以20Mbps速率向h1传输数据

## Slide 17: 附件文件列表(hub)
broadcast.c # 待实现部分
device_internal.c # 网口管理等内部实现
example # list_head数据结构使用例子
hub-reference(.32) # hub参考实现
include # 所有相关头文件
main.c # 主程序逻辑
Makefile
scripts # 禁止TCP Offloading, IPv6等
three_nodes_bw.py # Mininet topo脚本

## Slide 18: 实验内容二(switch)
实现对数据结构mac_port_map的所有操作，以及数据包的转发和广播操作
  iface_info_t *lookup_port(u8 mac[ETH_ALEN]);
  void insert_mac_port(u8 mac[ETH_ALEN], iface_info_t *iface);
  int sweep_aged_mac_port_entry();
  void broadcast_packet(iface_info_t *iface, const char *packet, int len);
  void handle_packet(iface_info_t *iface, char *packet, int len);
使用iperf和给定的拓扑进行实验，对比交换机转发与集线器广播的性能

## Slide 19: 附件文件列表(switch)
broadcast.c # 广播逻辑
device_internal.c # 网口管理等内部实现
example # 多线程例子
hub-reference(.32) # Hub参考实现
include # 所有相关头文件
mac.c # 待实现mac_port_mac相关操作
main.c # 待实现数据包处理逻辑
Makefile
scripts # 禁止IPv6协议、TCP Offloading等
switch-reference(.32) # Switch参考实现
three_nodes_bw.py # Mininet topo脚本

## Slide 20: 思考题
交换机在转发数据包时有两个查表操作：根据源MAC地址、根据目的MAC地址，为什么在查询源MAC地址时更新老化时间，而查询目的MAC地址时不更新呢？
  提示：1、查询目的MAC地址时是否有必要更新；2、如果更新的话，当一个主机从交换机的一个网口切换到了另一个网口，会有什么问题？
网络中存在广播包，即发往网内所有主机的数据包，其目的MAC地址设置为全0xFF ，例如ARP请求数据包。这种广播包对交换机转发表逻辑有什么影响？
理论上，足够多个交换机可以连接起全世界所有的终端。请问，使用这种方式连接亿万台主机是否技术可行？并说明理由。
请将上述思考/调研结果写到实验报告中